竞争性谈判内容及技术要求

一、采购范围和技术要求

(一)采购范围

该工程位于路桥区内河航道，共需清除障碍物共22处，其中沉船或疑似沉船8，老桥墩和废桥桩共1根以及10处建筑构件类障碍物，拔除路院线商海路桥边、下分水杭绍台铁路桥附近、坝八线丁前村附近碍航毛竹桩共三处（约120根）等项目。

(二)采购内容

| 路桥内河航道(金清新港线)障碍物分布一览表 |
| --- |
| 障碍物序号 | CGCS2000坐标系，中央子午线121°30′。 | 障碍物性质 | 障碍物尺寸（m） | 高出泥面高度（m） | 浅点水深（m） |
|  | Y | X | E | N |  |  |  |  |
| 一、老桥桩（老桥墩、废桥桩）分布一览表 |
| 3 | 501313.5 | 3152963.3 | 121:30:48.294 | 28:29:31.080 | 管桩类障碍物 | 5.3*0.7 | 0.6 | -4.0 |
| 二、建筑构件类障碍物分布一览表 |
| 1 | 502769.2 | 3153067.1 | 121:31:41.820 | 28:29:34.446 | 不明障碍物 | 0.7*0.5 | 0.7 | -3.7 |
| 2 | 501295.4 | 3152916.3 | 121:30:47.628 | 28:29:29.556 | 建筑垃圾 | 10*3 | 0.7 | -3.0 |
| 10 | 507753.0 | 3153866.2 | 121:34:45.084 | 28:30:00.330 | 疑似弃锚 | 2.5*2 | 0.3 | -2.6 |
| 11 | 507919.0 | 3153864.8 | 121:34:51.186 | 28:30:00.282 | 不明障碍物 | 2*0.8 | 0.6 | -3.1 |
| 12 | 507980.5 | 3153865.8 | 121:34:53.448 | 28:30:00.312 | 不明障碍物 | 4.8*0.6 | 0.6 | -3.4 |
| 13 | 508077.9 | 3153860.2 | 121:34:57.030 | 28:30:00.126 | 不明障碍物 | 2.2*1.4 | 0.4 | -4.0 |
| 14 | 508537.1 | 3153880.4 | 121:35:13.914 | 28:30:00.774 | 不明障碍物 | 1.7*0.4 | 0.5 | -3.9 |
| 15 | 510561.9 | 3153893.7 | 121:36:28.368 | 28:30:01.152 | 不明障碍物 | 1*0.4 | 0.8 | -4.0 |
| 16 | 510374.5 | 3153908.3 | 121:36:21.480 | 28:30:01.632 | 疑似弃锚 | 3.*0.7 | 0.3 | -4.1 |
| 17 | 510192.6 | 3153869.0 | 121:36:14.790 | 28:30:00.360 | 垃圾物 | 3*1.5 | 1.6 | -2.8 |
| 三、沉船(单船)分布一览表 |
| 4 | 501304.3 | 3153033.8 | 121:30:47.808 | 28:29:33.318 | 建筑构件或沉船 | 8*3 | 0.3 | -3.2 |
| 5 | 501461.8 | 3153045.5 | 121:30:53.748 | 28:29:33.750 | 沉船1 | 9*2 | 0.3 | -2.9 |
| 6 | 501474.2 | 3153039.6 | 121:30:54.204 | 28:29:33.558 | 沉船2 | 7.5*1.5 | 0.2 | -3.5 |
| 7 | 503056.4 | 3153146.8 | 121:31:52.380 | 28:29:37.032 | 沉船3 | 12.8*2.7 | 0.6 | -3.9 |
| 8 | 503147.2 | 3153137.0 | 121:31:55.716 | 28:29:36.714 | 沉船4 | 7*1.5 | 0.2 | -4.5 |
| 9 | 504175.2 | 3153551.1 | 121:32:33.522 | 28:29:50.154 | 疑似沉船 | 17*4.5 | 0.0 | -3.7 |
| 18 | 506185.2 | 3153368.0 | 121:33:47.424 | 28:29:44.178 | 沉船 | 10.5*2 | 0.2 | -4.7 |
| 19 | 501933.4 | 3153006.2 | 121:31:11.088 | 28:29:32.472 | 沉船 | 6*1.5 | 0.3 | -5.2 |
| 四、拔除路院线商海路桥边、下分水杭绍台铁路桥附近、坝八线丁前村附近碍航毛竹桩共三处约120根 |

二、技术要求 ：老桥墩、废桥桩必须清理到设计河床以下2m，打捞出的沉船和桥墩、桥桩、毛竹桩要进行拆解，拆解后产生的废异物必须彻底清理及清运，要运送到政府指定的垃圾填埋场进行填埋，严禁乱拋乱倒，如发现有乱抛乱倒现象存在，业主有权终止签订的合同，前期施工产生的费用不予认可；相关清运处置均由中标人负责（符合国家相关处置规定）。

三、竣工验收方式：

1、竣工验收方式：由采购人根据中标人提供的每艘沉船和每个桥墩、桥桩、每处毛竹桩打捞过程中进行的录像和拍照资料，作为工程竣工验收的依据，组织相关部门进行竣工验收。

# 四、工期：不超过60日历天

五、付款条件：合同签订后，完工后且采购人组织相关部门进行竣工验收合格后，付清全部费用。（由采购人根据中标人对每艘沉船和每个桥墩、桥桩、每处毛竹桩打捞过程中进行的录像和拍照资料，作为工程竣工验收的依据，组织相关部门进行竣工验收。）