项 目 需 求

一、谈判项目：

| 标段号 | 项目名称 | 区域范围 | 数量 | 单位 | 预算价 | 服务期 | 服务 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椒江区2023年三无船舶定点拆解项目 | 详见项目需求 | 1 | 项 | 10万元 | 1年 | 采购人指定地点 |

二、采购内容及技术要求

1、本项目在1年服务期内对有需要拆解的船舶按规定进行拆解。

▲2、船舶的拆解：供应商根据《浙江省涉渔“三无”船舶处置（拆解）工作规程（暂行）》（浙海渔振办〔2014〕12号）、《海洋捕捞渔船拆解操作规程》（农办渔[2021]13号）、采购人要求拆解船舶，并在拆解过程中承担相关的环境保护和安全监管责任。上述文件如有最新的按照最新的文件执行。

3、因环保、排污等原因导致无法开展项目的，相关责任由中标单位承担。

4、详细技术要求

（1）供应商须按照采购人要求启动拆解之后按国家有关规定及标准完成每艘扣押船舶的上排、拆解、处置等全部工作内容；并符合国家有关规定和标准对废物进行处置。

▲（2）拆解过程中，拆解监督组应当对拆解重点环节实施现场监督，规范拆解活动。在拆解开始、拆至龙骨、拆解完成，或者投礁准备、环保处理及其他重要节点，拆解监督组应当拍摄留存影像资料，影像资料中需出现现场监督人员。供应商须在拆解点配置录音录像采集设备，并将拆解全过程的录像视频资料一并提交给采购人，归档保存。若无法提供相关资料，则扣除该拆解船只拆解费用的50%。

（3）船舶移交中标供应商，由成交供应商驶往拆解点，采购人与成交供应商交接船舶后在行驶期间（运输间）或看管期间船舶损坏、逃逸等由成交供应商负责，并且承担追逃所产生的费用。期间所发生的所有安全责任均由成交供应商承担。

▲（4）船舶拆解完后的船舶所有材料都归原船主所有。

（5）船舶拆解需按如下几道作业工序进行。

①船上准备阶段

在船舶送往拆卸地之前（船舶在扣押地移交给供应商，由供应商自行驶往拆解点，途中安全及费用均由供应商自行负责），准备工作主要为：

a.对船舶进行一次彻底清查，查明船上存在的危险废物和其他废物，编写一份船上危险性 / 污染性废物清单，登记清楚其数量和具体地点;

b.去除/清除液体，如石棉多氯联苯和三丁锡油漆、燃料和油类等，对货物仓、存贮仓、油箱舱和压载舱的污水箱等进行彻底清洗；

c.拆除部分易拆设备，首先去除消耗性和非固定设备，然后拆下易拆卸的可用部分；

d.安全作业环境，能够进入的厢房、容载箱体内，应确保可自由呼吸，应予切割的区域必须进行通风、去除有毒或易燃的油漆等。

②拆解阶段

废船舶在船舶拆解厂内拆解，及其有可能产生的对于环境、健康和安全影响。由供应商进行彻底的处理（处理环境污染物所一切费用由供应商承担）。

拆船企业必须进行以下规定:

a.废船拆解前需制定拆解工艺方案，清除易燃易爆和各种有毒有害物品。废油船必须洗舱、测爆合格后方能动火，对已拆解的废船应有完整的资料档案；

b.气割工、起重工、电工、驾驶员、消防员、安全员、环保员必须经培训，持合格证；

c.拆船板、废铜、设备、有色金属、杂物等分类堆放，及时清理废弃物。保持场地清洁；

d.具备必须的环保设施，如拦油装置．废油接收设施、油污水接收处理设施等；

e.在水域拆解废船时，船周围应设围油栏。不允许向水域内倾倒垃圾，洗舱水、压舱水和底舱水在排放前，必须检测含油量符合国家或地方政府规定标准后才能排放。拆解含有石棉物品时，需由专人在专用保护措施下进行，并对拆解物安全妥善处理；

f.拆解废船时应注意防火、防爆、防伤亡，安全预防措施要到位，要按相关行业标准努力降低事故发生率。一旦发生事故要在当地有关部门领导下，做好善后工作，同时报协会备案；
    ④供应商应自行组织前往实地进行查勘，以便了解实际情况并考虑风险因素。今后供应商由于未实地查勘产生的任何未考虑风险因素的理由，采购人将不予接受。

⑤成交供应商在船舶拆解期间，采购人可能在船舶拆解现场派驻技术代表或监督组，成交供应商应予以协助并提供检查的便利条件。

⑥成交供应商须保证最终验收通过采购人的检验。

▲5.拆解费用最高单价限价：

| 序号 | 船舶类别 | 最高单价限价（元/艘） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢质船舶总长（米）L﹤12 | 20000 |
| 2 | 钢质船舶总长（米）12≦L﹤24 | 35000 |
| 3 | 木质、泡沫三无船舶 | 1500 |

## 注：本项目单价（包含上排费、运输费、看管费、拆解费、清理垃圾费、拆解废品危险废料等处理费、人工费、材料费、机械费（包括实施人员的食宿、交通等）、管理费、税费、招标代理服务费等其他所有费用），最终拆解船舶数量按采购人实际拆除为准。

▲三、商务需求

## 1、服务期：1年（若拆解费用提前达到10万元的，合同自行终止）

## 2、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同价的60%，以后每三个月按实结算并支付一次（预付款自动转化为合同款，结算支付时先从预付款中进行支付）。

3、履约保证金：无。