招标需求

# 一、项目概况

| 标段号 | 项目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 单位 | 预算价/最高限价（元） | 服务期 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一个 标段 | 大陈镇渔业安全监管精密智控全链条体系建设（小型渔船精密智控）项目 | 详见招标需求 | 1 | 项 | 986000 | 1、接到采购人通知30天内完成渔船监控系统建设、安装、运行。 2、渔船系统服务运维服务期：5年（验收合格后之日起算）。 | 采购方指定地点 |

二、项目背景

台州市椒江区是浙江省渔业重点县市区之一，为了进一步加大执法力度，有效打击此类违法违规行为，采取安装监控设备，实时掌握渔船离港的情况，对预防、发现、打击违法非法捕捞具有十分重要的作用。同时，通过现场实际照片的获得，在固定违法证据上也发挥人防、物防所不可替代的作用。为此，根椐省市区的要求，进行中小渔船精密智控监控建设，是打击非法捕捞是一项既有效又简捷的管理手段，对渔政管理水平和政府应急处置能力提升，维护海洋渔业可持续性发展具有十分重大的意义。

三、项目内容

本项目为成交人投资、设计、建设、维保、并提供服务的服务。即在60艘（暂定）中小型渔船（24米以下渔船）上安装一套4G网络摄像机，搭配太阳能锂电池供电和4G定位设备，建设一套具有定位功能、图片抓拍功能的监控系统，实现前端视频实时调取、实时拍照下载。

在有4G信号的前提下，摄像机可定时抓图通过4G信号往平台上传图片，平台结合摄像机上传图片和4G定位设备发送的实时定位信息，产生带有渔船号、时间、定位信息图片并在平台上存储。渔政管理部门通过平台系统能及时调用图片，也可以实时下发命令读取实时的摄像机现场抓拍图片和调用视频。在没有4G信号的区域，可暂存在本地存储介质，到有信号的地点进行断点续传功能。

四、技术要求

| 序号 | 名称 | ▲技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摄像系统 | 200W像素，4G网络摄像机，具备集成点位信息，并能存储不低于6天的24小时录像存储。配置不低于128G的TF卡。 |
| 2 | 取电系统 | 休渔期期间，太阳能供电需确保监控设备持续正常运行，并且可自动切换电源；单晶硅太阳能光伏板，电池容量不低于40AH，太阳能发电功率不低于80W，雨天续航4-6天。 |
| 3 | 平台系统 | 能实现前端视频实时调取，实时拍照下载。图片上须含有渔船船号、时间等信息。并通过4G往平台系统上传图片，图片可在平台系统上存储，存储时间不低于4个月。发现断网情况时，图片可先存储在本地TF卡内，当网络恢复通畅，本地历史图片可续传至平台系统。能实现历史状态查询功能 |
| 4 | 通信服务 | 提供前端画面或照片的数据通信服务。 |
| 5 | 甚高频16设备 | 提供渔船间不低于30公里的语音对讲服务。 |
| 6 | 配套 执法调查 取证设备（执法记录仪） | 执法记录仪1台：拍照3000万像素，录像200W像素，4G全网通网络3英寸触摸屏记录仪，1080P录像不低于11小时，配置不低于64G的机身内存，具有红外夜视和内置GPS和北斗二代组合定位功能。 |

注：

▲1.满足间隔1小时产生有渔船号、时间、定位实时信息的数据图片，且特殊时段能随时调供。并做到内容完备、图片清晰、操作简便、生成规范、提供及时。

▲2.本项目建设、运营应除符合以上要求外，还应符合行业标准及相关规定。

▲3.投标供应商须具备完成本项目的平台系统（自有或租用）。

4.服务期结束后，本项目摄像、取电、渔船对讲机、执法调查取证设备等所有供应商投资的设备，全部归供应商所有，不属于采购人。

▲五、商务需求

(一)付款方式

1、结算办法

①系统设备费用按报价明细表中的单价结算，费用按实结算。

②运维服务费用按报价明细表中的年单价结算。如在同一艘船上原有一套摄像系统的基础上增加一台摄像机（包括相配套的系统内容），增加费用按报价明细表中的年次运维费用的30%结算；如增加二台摄像机（包括相配套的系统内容），增加费用按报价明细表中的年次运维费用的60%结算。

③通讯费用按报价组成表中的月单价按实结算（不足1月的按1月计）。

2、支付方式

①合同签订后7日内支付系统设备费用的40%作为预付款。

②完成所有设备的建设、安装、运行且验收合格后7日内支付剩余的系统设备费用。

③运维服务费用及通讯费用：分别按实支付每年次的运维服务费用及通讯费用，且在每年次运维服务期结束后7日内支付。

（二）服务期

1、接到采购人通知30天内完成渔船监控系统建设、安装、运行。

2、渔船系统服务运维服务期：5年（验收合格后之日起算）

（三）履约保证金：合同价的1%，可采用银行独立保函、保险机构独立保函、保兑支票、银行汇票或现金支票（若为转账，则完成建设、安装、运行且经验收合格后10个工作日内无息退还剩余部分，若为保单保函的则担保有效期截止日须为所有工作完成且验收合格之日）。